BIOS アップデートマニュアル

- まず、電源投入後 Del キーを押して、BIOSにログインしてください

トップ画面のUEFI　Version　に現在のBIOSバージョンが記載されています

BIOSのバージョンアップデートは、更新BIOSデータが入ったUSBメモリをM/Bに挿し、BIOS上からアップデートします。

2．　Advanced項目の「Instant Flash」で、Enterを実行してください

- 該当するBIOSを選択し、Enterを実行してください。

- しばらくするとアップデートが始まります。

- 下記の画面まで進むとアップデートは終了です。Enterを実行すると再起動します。

- アップデート後、BIOS画面にてBIOSのバージョンが変更されているか確認してください

以上で作業は終了です。